ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 35. Перечень территориальных зон выделенных на карте градостроительного зонирования территории городского поселения город Чухлома.

На карте градостроительного зонирования городского поселения выделены следующие виды территориальных зон:

| Код (числовое обозначение) вида разрешённого использования земельного участка | Наименование вида разрешённого использования |
| --- | --- |

1.0. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1.7.			Животноводство

2.0. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

2.1.			Для индивидуального жилищного строительства

2.2			Приусадебный участок личного подсобного хозяйства

2.3			Блокированная жилая застройка

2.5.			Среднеэтажная жилая застройка

2.7			Обслуживание жилой застройки

3.0. ОБЩЕСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

3.1			Коммунальное обслуживание

3.1.1			Предоставление коммунальных услуг

3.1.2			Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

3.2			Социальное обслуживание

3.3			Бытовое обслуживание

3.4.1			Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

3.4.2			Стационарное медицинское обслуживание

3.5.1			Дошкольное, начальное и среднее общее образование

3.6			Объекты культурно-досуговой деятельности

3.7			Религиозное использование

3.8			Общественное управление

3.9.1			Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

3.10			Ветеринарное обслуживание

4.0. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

4.1			Деловое управление

4.3			Рынок

4.4			Магазин

4.5			Банковская и страховая деятельность

4.6			Общественное питание

4.7			Гостиничное обслуживание

4.8			Развлечение

4.9			Обслуживание транспортное

4.9.1			Объекты дорожного сервиса

4.9.1.1			Заправка транспортных средств

5.0. ОТДЫХ, РЕКРЕАЦИЯ

5.1			Спорт

5.1.5			Водный спорт

6.0. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.3			Лёгкая промышленность

6.4			Пищевая промышленность

6.6			Строительная промышленность

6.7			Энергетика

6.8			Связь

6.9			Склады

7.0. ТРАНСПОРТ

7.2			Автомобильный транспорт

8.0. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТ

8.3			Обеспечение внутреннего правопорядка

8.4			Обеспечение деятельности по исполнению наказания

11.0. ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

11.1			Общее пользование

11.2			Специальное пользование водными объектами

12.0. ОБЩЕЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЕЙ

12.1			Ритуальная деятельность

12.2			Специальная деятельность

12.3			Запас

Статья 35.1. 1.0. Сельскохозяйственное производство

Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешённого использования включает в себя содержание видов разрешённого использования с кодами 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

| Код (числовое обозначение вида разрешённого использования земельного участка) | Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Вид разрешённого использования | Описание вида разрешённого использования земельных участков | Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Животноводство | Основной | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида разрешённого использования включает в себя содержание видов разрешённого использования с кодами 1.8 – 1.11 | 1. Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3. Предельное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки не подлежит установлению |
| 1.7 | Животноводство | Вспомогательный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основного вида использования. | В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основного вида использования |
| 1.7 | Животноводство | Условно разрешённый | Хранилища сельскохозяйственной продукции, склады минеральных удобрений, склады горюче-смазочных материалов, материальные склады | 1. Предельные параметры земельных участков не подлежат установлению. 2. Предельное количество этажей – 1. 3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 4. Максимальный процент застройки не подлежит установлению |

Статья 35.2. Градостроительные регламенты. 2.0. Жилая застройка

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребёнка, дома престарелых, больницы);

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержание под стражей).

Содержание данного вида разрешённого использования включает в себя содержание видов разрешённого использования с кодами 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7.

| Код вида разрешён ного использо вания земельного участ ка | Наименование вида разрешенного использования | Вид разрешённого использования | Описание вида разрешённого использования земельного участка | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | Основной | Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; Размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений. | 1.Минимальная площадь вновь предоставляемых земельных участков – 0.02 га; 2.Максимальная площадь вновь предоставляемых земельных участков – 0.2 га; 3.В условия сложившейся застройки земельные участки по факту; 4.Максимальные размеры земельных участков: -для садоводства – 0.1 га, - для огородничества – 0.1 га, - для дачного строительства – 0.06 га. 5.Расстояние от красной линии до жилого дома не менее – 5 метров В условиях сложившейся застройки допускается размещение жилого дома по красной линии – линии застройки квартала. От остальных границ земельного участка до жилого дома не менее 3 м.. 6.При размещении жилых зданий должны соблюдаться нормы инсоляции, противопожарные нормы. 7.Предельное количество надземных этажей – 3 (с учётом мансардного этажа), 8.Максимальная плотность застройки – 50%. 9.Ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки, решётчатое, глухое высотой не более 1,8 м. 10.между участками соседних домовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные участки) сетчатые или решётчатые) высотой не более 1,8 м. |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | Вспомогательный | Отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые автостоянки, хозяйственные постройки, сады, огороды, палисадники, теплицы, ранжереи, индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы, индивидуальные бани, надворные уборные, оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары), площадки для сбора мусора, спортплощадки, сооружения инженерной инфраструктуры. | Состав и площади хозяйственных построек принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка и с учётом санитарно-гигиенических и зооветеринарных норм. 1.Располпгпются в пределах земельного участка жилого дома. 2.До границы соседнего земельного участка расстояние от построек для содержания скота и птицы не менее 4 м, от других построек (баня, гараж и др) – 1 м, от стволов высокорослых деревьев – 4 м., от среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м. 3.Расстояние от дворовых уборных, помойных ям, выгребов, септиков до границ соседних земельных участков – 4 м. |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | Условно разрешённый | Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.7, 4.4, 4.6, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны. Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания, школы общеобразовательные, магазины товаров первой необходимости, объекты для отправления религиозных обрядов, приёмные пункты прачечных и химчисток, аптеки, спортплощадки. | 1.Предельные параметры земельных участков в соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объектов основных разрешённых видов использования. 2.Минимальная площадь одного места на автостоянке 25.кв.м. 3. Минимальный размер земельного участка объекта для отправления культовых обрядов – 7 кв.м. на единицу вместимости. 4.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 5.Максимальный процент застройки не подлежит установлению. |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Основной | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трёх надземных этажей); Производство сельскохозяйственной продукции; Размещение гаража и иных вспомогательных сооружений. Содержание сельскохозяйственных животных. | 1.Предельные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства – от 0.02 до 0.2 га. 2.Предельное количество этажей – 3 (включая мансарду) 3.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 4.Максимальный процент застройки не подлежит установлению. 5.Размещение гаража и других вспомогательных сооружений в пределах отведённого земельного участка. |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Вспомогательный | Отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи, хозяйственные постройки, сады, огороды, палисадники, теплицы, оранжереи, индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы, индивидуальные бани, надворные уборные | 1.Состав и площади хозяйственных построек принимаются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. 2.Сооружения располагаются в границах земельного участка. 3.До границы соседнего земельного участка расстояние от построек для содержания скота и птицы не менее 4 метров, от других построек (баня, гараж и др.) – 1 м., от стволов высокорослых деревьев – 4 метра, от среднерослых – 2 метра, от кустарника – 1 метр. 4.Вспомогательные строения располагать в глубине участка. 5.Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев в соответствии с действующими санитарными и противопожарными нормами. 6.Допускается пристраивать к усадебным домам помещения для скота и птицы с изоляцией от жилых комнат тремя подсобными помещениями. 7.Отдельно стоящие гаражи размещать в пределах участка жилого дома, с въездом со стороны улицы без выхода за линию застройки. 8.Предельное количество этажей – 1. |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Условно разрешённый | Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания, школы общеобразовательные, магазины товаров первой необходимости, аптеки, строения для содержания домашнего скота и птицы, отделения, участковые пункты полиции, парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования, объекты инженерной инфраструктуры. | 1.Максимальный размер земельного участка детского сада – 40 кв.м на одно место. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 метров. 3.Предельное количество этажей – 2. 4.Максимальный процент застройки – 25% |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | Основной | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количество этажей не более чем три, при общем количестве совмещённых домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха. | 1.Предельные размеры земельных участков - 60-100 кв.м. на один блок. (без площади застройки). 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3.Минимальный отступ жилого дома от красной линии – 5 м. 4.Предельное количество этажей – 3. 5.максимальный процент застройки – 50%. 6.Гаражи и иные вспомогательные сооружения в пределах земельного участка. |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | Вспомогательный | Отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи, открытые автостоянки, хозяйственные постройки (без содержания скота и птицы), сады, огороды, палисадники, теплицы, оранжереи, скважины для забора воды, индивидуальные бани, объекты инженерной инфраструктуры. | 1.Состав и площади хозяйственных построек принимаются в соответствии с нормами градостроительного проектирования. 2.Располагаются в пределах земельного участка. 3.Расстояние от бани, гаража и других построек – 1 метр, от стволов высокорослых деревьев – 4 метра, от среднерослых – 2 метра, от кустарника – 1 метр. 5.Вспомогательные строения располагать в глубине участка. 6.Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев. 7.Отдельно стоящие гаражи размещать в пределах земельного участка с въездом со стороны улицы без выхода за линию застройки. 8.Предельное количество этажей – 1. |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | Условно разрешённый | Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.7, 4.4, 4.6, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны. Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания, школы общеобразовательные, магазины товаров первой необходимости, аптеки, объекты для отправления религиозных обрядов | 1.Максимальный размер земельного участка детских садов – 40 кв.м на одно место. 2.Максмальный размер земельного участка объекта торговли – 0.2 га. 3.Максимальный размер земельного участка объектов бытового обслуживания – 300 кв.м на 10 р.м. 4. Минимальный размер земельного участка объекта для отправления культовых обрядов – 7 кв.м. на единицу вместимости. 5.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 6.Предельное количество этажей – 2. 7.Максимальный процент застройки – 60%. |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | Основной | Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделённых на две и более квартиры) | 1.Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с нормами градостроительного проектирования и проектом планировки территории. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3.Предельное количество этажей – 8. 4.Максимальный процент застройки – 25%. 5.Максимальная доля нежилого фонда – не более 20%. |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | Условно разрешённый | Детские сады и иные объекты дошкольного воспитания, общеобразовательные школы, магазины, объекты бытового обслуживания, аптеки, объекты общественного питания, детские молочные кухни, культовые объекты. | 1. Максимальная площадь земельного участка детского сада – 40 кв.м. на единицу вместимости. 2.Максимальный размер земельного участка школы – 50 кв.м. на единицу вместимости. 3.Максимальный размер земельного участка объекта торговли – 0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. 4. Максимальный размер земельного участка объекта бытового обслуживания – 0.03 га на 10 рабочих мест. 5. Максимальный размер земельного участка объекта общественного питания – 0.2 га на 50 посадочных мест. 6. Максимальный размер земельного участка аптеки – 0.2 га. 7. Максимальный размер земельного участка культового объекта – 7 кв.м. на единицу вместимости. |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | Вспомогательный | Благоустройство и озеленение, размещение автостоянок, обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха. | 1. В соответствии с нормами градостроительного проектирования. |
| 2.7 | Обслуживание жилой застройки | Основной | Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено видами разрешённого использования с кодами: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вред окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны. | 1.Параметры земельных участков не подлежат установлению и определяются в соответствии с проектами планировки территорий. 2.Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 метра. 3.Предельное количество этажей – 2. 4.Максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| 2.7 | Обслуживание жилой застройки | Вспомогательный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основного вида использования, парковки для временного хранения автотранспорта | 1.В соответствии с техническими регламентами. 2.Миимальная площадь парковочного места – 25 кв.м. |
| 2.7 | Обслуживание жилой застройки | Условно разрешённый | Жилые дома, малые предприятия, производства пищевые заготовочные | 1.Максимальные размеры земельного участка для строительства индивидуального жилого дома – 0.04 га, многоквартирных жилых домов в соответствии с нормами градостроительного проектирования. 2.Предельное количество этажей – 2. 3.Максимальный процент застройки 50. |

Статья 35.3. Градостроительные регламенты. 3.0. Общественное использование объектов капитального строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешённого использования включает в себя содержание видов разрешённого использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10.1, 3.10.2.

| Код вида разрешённого использования земельного участка | Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Вид разрешённого использования недвижимости | Описание вида разрешённого использования земельного участка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | Основной | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приёма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). | 1.Предельные параметры земельных участков не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования и техническими регламентами. 2.Предельное количество этажей не подлежит установлению. 3.Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению. 4.Максимальный процент застройки не подлежит установлению. |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | Вспомога тельный | Парковки перед объектами капитального строительства коммунального обслуживания | 1.В соответствии с нормами градостроительного проектирования и в зависимости от объектов разрешённого использования |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | Условно разрешённый | Малые промышленные предприятия, объекты обслуживания жилой застройки по коду 2.7, 2.7.1, гаражи для хранения автомобилей принадлежащих гражданам. | 1.Малые предприятия с количеством работающих до 100 человек. 2.Минимальное воздействие на окружающую среду. 3.Минимальный размер земельного участка – 0.003 га на 10 рабочих мест. 4.Минимальный размер земельного участка автостоянки - 25 кв.м. на одно место. |
| 3.2 | Социальное обслуживание | Основной | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребёнка, детские дома, пункты питания малоимущих, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется приём граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных и пенсионных выплат); Размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; Размещения объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. | 1.Предельные параметры земельных участков 125-200 кв. метров на одно место. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3.Предельное количество этажей – 2. 4.Максимальный процент застройки – 50%. |
| 3.2 | Социальное обслуживание | Вспомога тельный | Размещение парковок перед объектами социального обслуживания, объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов использования. | 1.Минимальный размер парковочного места – 25 кв.м. на одну автомашину. 2.В соответствии с техническими регламентами. |
| 3.2 | Социальное обслуживание | Условно разрешён ный | Объекты общественного питания, магазины товаров первой необходимости, объекты бытового обслуживания | 1.Максимальный размер объектов общественного питания – 0.2 га на 50 п.м. 2.Максимальный размер земельного участка – 0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | Основной | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организации бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро). | 1.Минимальный размер земельного участка 0.03 га на 10 р.м. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3.Предельное количество этажей – 2. 4.Максимальный процент застройки – 60% |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | Вспомога тельный | Парковки перед объектами обслуживания, объекты инженерно-технического обеспечения необходимые для обслуживания объектов основного вида использования | 1.Минимальный размер парковочного места – 25 кв.м. на одну автомашину. 2.В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования. |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | Условно разрешённый | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, объекты общественного питания | 1.Минимальная площадь земельного участка объектов торговли – 0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. 2.Максимальная площадь объектов общественного питания – 0.2 га на 50 п.м. |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Основной | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребёнка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории). | 1.Минимальный размер земельного участка – 0.1 га на 100 пос/см 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3.Предельное количество этажей – 2. 4.Максимальный процент застройки – 40%. |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Вспомога тельный | Парковки перед объектами обслуживания, объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов использования | 1.Минимальный размер парковочного места – 25 кв.м. на одну машину. 2.В соответствии с техническими регламентами |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Условно разрешённый | Аптеки, станция скорой помощи, диспансеры без стационара | 1.Предельные параметры земельных участков не подлежат установлению. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3.Предельное количество этажей – 2. 4.Максимальный процент застройки – 40%. |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | Основной | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуг по лечению в стационаре); Размещение станций скорой помощи. | 1.Предельные параметры земельных участков не подлежат установлению. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 м. 3.Предельное количество этажей – 3. 4.Максимальный процент застройки – 40%. |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | Вспомога тельный | Парковки перед объектами медицинского обслуживания, объекты инженерно-технического обеспечения необходимые для обслуживания основных видов использования. | 1.Минимальный размер земельного участка парковки – 25 кв.м на одну автомашину. 2.Предельные параметры земельных участков объектов инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими регламентами. |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | Условно разрешённый | Магазины по продаже товаров первой необходимости, объекты связанные с отправлением культа | 1.Максимальный размер земельного участка объектов торговли – 0.04 га на 100 кв.м. т.п. 2.Минимальный размер земельного участка – 7 кв.м. на одно место вместимости. |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Основной | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | 1.Максимальные размеры земельных участков для дошкольных учреждений – 40 кв.м. на одно место. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 м. 3.Предельное количество этажей – 2. 4.Максмальный процент застройки – 30%. 5.Минимальный размер земельного участка для зданий начального и среднего общего образования – 33 кв.м. на одно место. 6.Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 м. 7.Предельное количество этажей – 3. 8.Максмальный процент застройки 20%. |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных разрешённых видов использования, парковки перед основными объектами разрешённого использования | 1.В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования. 2.Минимальный размер парковочного места – 25 кв.м. на одну машину. |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Условно разрешённый | Плавательный бассейн, теплицы, оранжереи, | 1.Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению и определяются в зависимости от |
| 3.6 | Культурное развитие | Основной | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров, кинозалов, театров, филармоний, планетариев; Устройство площадок для празднеств и гуляний; Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов. | 1.Предельные параметры земельных участков не подлежат установлению. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3.Предельное количество этажей – 2. 4.Максимальный процент застройки – 50%. |
| 3.6 | Культурное развитие | Вспомога тельный | Парковки перед объектами основных видов использования, Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания основных видов разрешённого использования. | 1. Минимальный размер парковочного места – 25 кв.м. на одну автомашину. 2. По техническим регламентам и в зависимости от параметров объектов основных видов использования |
| 3.6 | Культурное развитие | Условно разрешённый | Мастерские (художественные, скульптурные, столярные и др.), архивы, предприятия общественного питания, магазины, объекты связанные с отправлением культа, общественные туалеты, объекты пожарной охраны. | 1.Предельные параметры земельных участков мастерских не подлежат установлению. 2.Максимальный размер земельного участка объекта общественного питания на 50 п.м. – 0.2 га. 3.Максимальный размер земельного участка объектов торговли 0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. |
| 3.7 | Религиозное использование | Основной | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | 1.Минимальный размер земельного участка – 7 кв.м на единицу вместимости. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3.Предельное количество этажей – 2. 4.Максимальный процент застройки – 40%.. 5.Минимальная площадь земельного участка для строительства жилого дома – 0.02 га. 5.Минимальный размер земельного участка для строительства гостиницы – 0.003 га на одно мести. 6.Предельные параметры монастырей, скитов, воскресных школ и т.д. не подлежат установлению. |
| 3.7 | Религиозное использование | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов использования, парковки перед объектами основного вида использования | 1.В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования. 2.Минимальный размер парковочного места – 25 кв.м. на одну машину |
| 3.7 | Религиозное использование | Условно разрешённый | Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли | 1.Минимальный размер земельного участка – 20 кв.м. |
| 3.8 | Общественное управление | Основной | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку. | 1.Минимальный размер земельного участка – 30 кв.м на одно рабочее место. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3.Предельное количество этажей – 3. 4.Максимальный процент застройки – 40% |
| 3.8 | Общественное управление | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов использования, парковки для временного хранения автомашин перед объектами общественного управления | 1.В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования. 2.Минимальный размер парковочного места – 25 кв.м. на одну автомашину. |
| 3.8 | Общественное управление | Условно разрешённый | Библиотеки, архивы, музеи, объекты общественного питания, | 1.В соответствии с нормами градостроительного проектирования. 2.Максимальный размер земельного участка объекта общественного питания на 50 п.м – 0.2 га. |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Основной | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 1.Минимальный размер земельного участка – 0.02 га. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3.Предельное количество этажей – 1. 4.Максимальный процент застройки – 50%. |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов использования, парковки перед объектами основных видов использования | 1.В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования. 2.Минимальный размер земельного участка парковочного места – 25 кв.м. на одну автомашину. |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Условно разрешён ный | Аптеки, объекты торговли | 1.Максимальный размер земельного участка аптеки – 0.2 га. 2.Максимальный размер земельного участка объектов торговли – 0.04 га на 100 кв.м торговой площади. |

Статья 35.4. Градостроительные регламенты. 4.0. Предпринимательство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности;

Содержание данного вида разрешённого использования включает в себя содержание видов разрешённого использования, предусмотренных кодами 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.9.1, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.10

| Код вида разрешён ного использо вания земель ного участка | Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Вид разрешён ного использова ния недвижи мости | Описание видов разрешённого использования земельного участка | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Деловое управле ние | Основной | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности). | 1.Максимальный размер земельного участка – 10 кв.м. на одно р.м. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3.Предельное количество этажей – 3. 4.Максимальный процент застройки – 50% |
| 4.1 | Деловое управле ние | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов использования, парковки для временного хранения автомашин перед объектами основных видов использования. | 1.В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования. 2.Минимальный размер земельного участка под парковку – 25 кв.м. на одну автомашину. |
| 4.1 | Деловое управление | Условно разрешённый | Объекты торговли и общественного питания, телефонные и телеграфные станции, | 1.Максимальный размер земельного участка объектов торговли – 0.04 га на 100 кв.м. на одну автомашину. 2.Максимальный размер объектов общественного питания: - до 50 п.м. 3.Предельные параметры отделения связи – 0.7-0.8 га. |
| 4.3 | Рынки | Основной | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учётом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м.; Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 1.Минимальный размер земельного участка – 14 кв.м на 1 р.м. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3.Предельное количество этажей – 2. 4.Максимальный процент застройки – 50%. |
| 4.3 | Рынки | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов использования, парковки для временного хранения автотранспорта перед объектами основных видов использования | 1.В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования. 2.Минимальный размер земельного участка под парковку – 25 кв.м. на одну автомашину. |
| 4.3 | Рынки | Условно разрешён ный | Объекты общественного питания и розничной торговли, аптеки, мастерские бытового обслуживания, | 1.Максимальный размер земельного участка объекта торговли – 0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. 2.Максимальный размер земельного участка объектов общественного питания – 0.2 га на 50 п.м. 3.Максимальный размер земельного участка объектов бытового обслуживания – 0.03 га на 10 р.м. |
| 4.4 | Магазины | Основной | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5 000 кв.м. | 1.Минимальный размер земельного участка – 1.0 га. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3.Пределное количество этажей – 2. 4.Максимальный процент застройки – 40%. |
| 4.4 | Магазины | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных разрешённых видов использования, парковки перед объектами основных разрешённых видов использования. | 1.В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов обслуживания. 2.Минимальный размер земельного участка парковки – 25 кв.м. на одну автомашину. |
| 4.4 | Магазины | Условно разрешён ный | Объекты общественного питания, аптеки, аптечные пункты, банки, мастерские бытового обслуживания, | 1.Максимальный размер земельного участка объекта общественного питания – 0.2 га на 50 п.м. 2.Максимальный размер земельного участка аптеки – 0.2 га. 3.Минимальный размер земельного участка банка – 0.05 га. 4.Минимальный размер земельного участка предприятий бытового обслуживания – 0.03 га на 10 р.м. |
| 4.5 | Банков ская и страховая деятельность | Основной | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги. | 1.Минмальный размер земельного участка – 0.05 га. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3.Предельное количество этажей – 2. 4.Максимальный процент застройки – 50%. |
| 4.5 | Банков ская и страховая деятельность | Вспомога тельный | Парковки перед объектами обслуживания, объекты инженерно-технического обеспечения необходимые для обслуживания объектов основного вида использования | 1.Минимальный размер земельного участка парковки – 25 кв.м. на одну автомашину. 2.В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования. |
| 4.5 | Банков ская и страховая деятельность | Условно разрешён ный | Жилые дома, объекты торговли и общественного питания, объекты бытового обслуживания, | 1. Максимальный размер земельного участка индивидуального жилого дома – 0.06 га, малоэтажного многоквартирного жилого дома – 60 кв.м. на квартиру. 2. Максимальный размер земельного участка объекта торговли – 0.04 га на 100 кв.м. торг.пл. 3. Максимальный размер земельного участка объекта общественного питания – 0.2 га на 50 п.м. 4. Максимальный размер земельного участка объекта бытового обслуживания – 300 кв.м. на 10 р.м. |
| 4.6 | Общественное питание | Основной | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 1.Минимальный размер земельного участка – 0.2 га на 50 п.м., 0.15 га на 150 п.м. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3.Предельное количество этажей – 2. 4.Максимальный процент застройки – 30%. |
| 4.6 | Общественное питание | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных разрешённых видов использования, парковки перед объектами основных видов использования. | 1.В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования. 2.Минимальный размер земельного участка парковки – 25 кв.м. на одну автомашину. |
| 4.6 | Общественное питание | Условно разрешён ный | Магазины кулинарии, киоски, лоточная торговля по продаже кулинарных изделий | 1.Максимальный размер земельного участка объекта торговли – 0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. |
| 4.7 | Гостиничное обслужи вание | Основной | Размещение гостиниц, пансионатов, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них. | 1.Максимальный размер земельного участка – 55 кв.м на 1 место 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3.Предельное количество этажей – 3. 4.Максимальный процент застройки – 20% |
| 4.7 | Гостиничное обслужи вание | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания основных объектов использования, парковки для временного хранения автотранспорта перед объектами основных видов использования | 1.В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования. 2.Минимальный размер земельного участка парковки – 25 кв.м. на одну автомашину. |
| 4.7 | Гостиничное обслужи вание | Условно разрешён ный | Объекты общественного питания, объекты розничной торговли, предприятия бытового обслуживания, банки, объекты связи | 1.Максимальный размер земельного участка объектов общественного питания – 0.04 га на 100 кв.м. торговой площади 2.Максимальный размер земельного участка объектов общественного питания до 50 п.м. – 0.2 га., 0.15 га на 150 п.м. 3.Минимальный размер земельного участка объектов бытового обслуживания – 0.03 га на 10 р.м. 4.Максимальный размер земельного участка для строительства банка, объектов связи – 0.05 га. |
| 4.8 | Развлече ния | Основной | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок. | 1.Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3.Предельное количество этажей – 2. 4.Максимальный процент застройки – 30 %. |
| 4.8 | Развлече ния | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов разрешённого использования, парковки для временного хранения автотранспорта перед объектами основных видов использования | 1.В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования. 2.Минимальный размер земельного участка парковки – 25 кв.м. на одну автомашину. |
| 4.8 | Развлече ния | Условно разрешён ный | Спортивные площадки, объекты общественного питания, объекты торговли, аптеки, телефон, телеграф, | 1.Предельные параметры земельных участков под спортивные площадки в соответствии с нормами градостроительного проектирования. 2.Максимальный размер земельного участка объекта общественного питания – 0.2 га на 50 р.м. 3.Максимальный размер земельного участка объектов торговли – 0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. 4.Максимальный размер земельного участка объектов связи, аптек – 0.05 га |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | Основной | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 | 1.Минимальный размер земельного участка гаража на одно машиноместо – 30.кв.м 2.Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению. 3.Предельное количество этажей- 2. 4.Максимальный процент застройки – 60%. |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов использования, хозяйственные площадки | 1.В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования. |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | Условно разрешён ный | Магазины сопутствующей торговли объекты общественного питания, автомойки | 1.Максимальный размер земельного участка объектов торговли – 0.04 га на 100 кв.м. т.п. 2.Максимальный размер земельного участка объектов общественного питания – 0.2 га на 50 п.м. 3.Минимальный размер земельного участка автомойки – 0.05 га. |
| 4.9.1 | Объекты придорожного сервиса | Основной | Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); Размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий по организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; Предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; Размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса. | 1.Минимальный размер земельного участка – 0.1 га. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению. 3.Предельное количество этажей – 1. 4.Максимальный процент застройки – 60%. |
| 4.9.1 | Объекты придорожного сервиса | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов использования | 1.В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования. |
| 4.9.1 | Объекты придорожного сервиса | Условно разрешён ный | Аптеки, аптечные пункты, киоски, лоточная торговля, | 1.Минимальный размер земельного участка аптеки – 0.05 га. 2.Минимальный размер земельного участка объектов торговли – 0.02 га. |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | Основной | Размещение автозаправочных станций; Размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 1. Минимальный размер земельного участка автозаправочной станции – 0.1 га. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра. 3. Предельное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки – 30%. |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | Вспомогательный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основного вида использования. | В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основного вида использования |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | Условно разрешённый | Автомойки, ремонтные мастерские, гостиницы. | 1. Минимальный размер земельного участка автомойки – 0.05 га. 2. Минимальный размер земельного участка ремонтных мастерских – 0.05 га. 3. Максимальный размер земельного участка гостиницы – 55 кв.м. на 1 место 4. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 5. Предельное количество этажей – 2. 6. Максимальный процент застройки – 60% |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | Основной | Размещение автомобильных моек, а также помещение магазинов сопутствующей торговли | 1. Минимальный размер земельного участка – 0.05 га. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м. 3. Предельное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки – 60% |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | Вспомогательный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основного вида использования | В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основного вида использования. |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | Условно разрешённый | Автозаправочные станции, ремонтные мастерские, гостиницы. | 1. Минимальный размер земельного участка АЗС – 0.1 га 2. Минимальный размер земельного участка ремонтной мастерской – 0.5 га. 3. Максимальный размер земельного участка гостиницы – 55 кв.м. на 1 место. |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | Основной | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также помещений магазинов сопутствующей торговли | 1. Минимальный размер земельного участка ремонтнй мастерской – 0.5 га. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра. 3. Предельное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки – 60% |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | Вспомогательный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основного вида использования. | В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основного вида использования. |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | Условно разрешённый | Автозаправочные станции, автомойки, гостиницы. | 1. Минимальный размер земельного участка АЗС – 0.1 га. 2. Минимальный размер земельного участка автомойки – 0.5 га. 3. Максимальный размер земельного участка гостиницы – 55 кв.м. на 1 место. 4. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м. 5. Предельное количество этажей – 2. 6. Максимальный процент застройки – 60%. |

Статья 35.5. Градостроительные регламенты. 5.0. Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;

Создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.

Содержание данного вида разрешённого использования включает в себя содержание видов разрешённого использования с кодом 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4.

| Код вида разрешён ного использо вания земельного участка | Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Вид разрешё ного использо вания | Описание вида разрешённого использования земельного участка | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Основной | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 1. Минимальный размер земельного участка – 0.03 га. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3. Предельное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки – 60% |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Вспомогательный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основного вида использования | В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основного вида использования. |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Условно разрешённый | Открытые физкультурно-спортивные сооружения (летние и зимние). | 1. Максимальный размер земельных участков – 3 га. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению 3. Предельное количество этажей на подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки не подлежит установлению. |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Основной | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивных игр). | 1. Максимальный размер земельного участка – 3 га. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению. 3.Предельное количество этажей не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки не подлежит установлению. |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Вспомогательный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основного вида использования. | В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основного вида использования. |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Условно разрешённый | Размещение спортивных залов, бассейнов, физкультурно-спортивных комплексов в зданиях и сооружениях. | 1. Минимальный размер земельного участка – 0.03 га. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 4. Максимальный процент застройки – 60%. |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | Основной | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | 1. Минимальный размер земельного участка – 0.05 га. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3. Предельное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки не подлежит установлению. |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | Вспомогательный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основного вида использования. | В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основного вида использования. |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | Условно разрешённый | Крытые стоянки для авто-мото техники, | 1. Максимальный размер земельного участка – 0,05 га. 2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м. 3. Предельное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки – 705. |

Статья 35.6. Градостроительные регламенты. 6.0. Производственная деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.

Содержание данного вида разрешённого использования включает в себя содержание видов разрешённого использования с кодами 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9,

| Код вида разрешён ного использо вания земельного участка | Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Вид разрешённого использо вания | Описание вида разрешённого использования земельного участка | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Лёгкая промыш ленность | Основной | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности | 1.Максимальный размер земельного участка – 3 га. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3.Предельное количество этажей – 1. 4.Максимальный процент застройки – 60%. |
| 6.3 | Лёгкая промыш ленность | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обслуживания объектов основных видов использования, парковки для временного хранения автотранспорта перед объектами основных видов использования. | 1.В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования. 2.Минимальный размер земельного участка парковки – 25 кв.м. на одну автомашину. |
| 6.3 | Лёгкая промыш ленность | Условно разрешён ный | АЗС, объекты торговли и общественного питания, медицинские пункты, аптеки, объекты бытового обслуживания, ветеринарные приёмные пункты | 1.Минимальный размер земельного участка АЗС – 0.1 га. 2.Максимальный размер земельного участка объектов общественного питания 0.2 га на 50 п.м. 3.Максимальный размер земельного участка объектов торговли – 0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. 4.Максимальные размеры земельных участков аптек, медпунктов, объектов бытового обслуживания, ветеринарных приёмных пунктов – 0.03 га на 10 р.м. |
| 6.4 | Пищевая промыш ленность | Основной | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий. | 1.Максимальный размер земельного участка – 1.0 га. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Предельное количество этажей – 1. 4.Максимальный процент застройки – 60%. |
| 6.4 | Пищевая промыш ленность | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов использования | 1.В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования. |
| 6.4 | Пищевая промыш ленность | Условно разрешён ный | АЗС, вахтовые помещения, служебные жилые помещения, общежития, киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения, спортплощадки, площадки для отдыха персонала предприятий, предприятия общественного питания, аптеки, объекты бытового обслуживания, антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. | 1.Минимальный размер земельного участка АЗС – 0.1 га. 2.Максимальный размер земельных участков объектов торговли – 0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. 3.Максимальный размер земельного участка объектов общественного питания – 0.2 га на 50 п.м. 4.Максимальный размер земельного участка объектов бытового обслуживания – 0.03 га на 10 р.м. |
| 6.6 | Строительная промыш ленность | Основной | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепёжных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, столярной продукции и т.п. | 1.Максимальный размер земельного участка – 3 га. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3.Предельное количество этажей – 1. 4.Максимальный процент застройки – 60%. |
| 6.6 | Строительная промыш ленность | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов использования, парковки для временного хранения автотранспорта перед объектами основных видов использования | 1. В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования. 2.Минимальный размер земельного участка под парковку – 25 кв.м. на одну автомашину. |
| 6.6 | Строительная промыш ленность | Условно разрешён ный | АЗС, гаражи боксового типа, станции технического обслуживания | 1.Минимальный размер земельного участка АЗС – 0.1 га 2.Минимальный размер земельного участка гаража – 30 кв.м. на один бокс. 3. |
| 6.7 | Энерге тика | Основной | Размещение тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений, размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешённого использования с кодом 3.1. | 1.Предельные параметры земельных участков не подлежат установлению и определяются в соответствии с техническими регламентами и нормами проектирования. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра. 3.Предельное количество этажей – 2. 4.Максимальный процент застройки – 60% |
| 6.7 | Энерге тика | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов использования | 1. В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования. |
| 6.7 | Энерге тика | Условно разрешён ный | 1.Объекты торговли и общественного питания, | 1.Максимальный размер земельного участка объектов торговли – 0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. 2.Максимальный размер земельного участка объектов общественного питания – 0.2 га на 50 п.м. |
| 6.8 | Связь | Основной | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешённого использования с кодом 3.1. | 1.Предельные параметры земельных участков не подлежат установлению и определяются в соответствии с техническими нормами. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению. 3.Предельное количество этажей не подлежит установлению. 4.Максимальный процент застройки не подлежит установлению. |
| 6.8 | Связь | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов использования | 1. В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования. |
| 6.8 | Связь | Условно разрешён ный | Объекты общественного питания | 1.Максимальный размер земельного участка объектов общественного питания – 0.2 га на 50 п.м. |
| 6.9 | Склады | Основной | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы, нефтехранилища, газовые хранилища, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов. | 1.Предельные параметры размеров земельных участков – 0.03-0.05 га на 1000 жителей. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3.Предельное количество этажей – 2. 4.Максимальный процент застройки – 70%. |
| 6.9 | Склады | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов использования | 1. В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования. |
| 6.9 | Склады | Условно разрешён ный | Предприятия не выше V класса опасности, служебные жилые помещения, общежития, киоски, временные павильоны розничной торговли, спортплощадки, площадки для отдыха персонала предприятий, предприятия общественного питания, отделы охраны общественного порядка, ветеринарные приёмные пункты, ветеринарные лечебницы с содержанием животных | 1. В соответствии с нормами градостроительного проектирования и настоящими Правилами. |

Статья 35.7. Градостроительные регламенты. 7.0. Транспорт

Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов.

Содержание данного вида разрешённого использования включат в себя содержание видов разрешённого использования с кодами 7.2, 7.5

| Код вида разрешённого использования земельного участка | Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Вид разрешённого использования | Описание вида разрешённого использования земельного участка | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Авто мобильный транспорт | Основной | Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; Оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройство мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту. | 1.Предельные параметры линейных объектов не подлежат установлению и определяются в соответствии с проектом планировки. 2.Максимальный размер земельного участка для размещения зданий по обслуживанию пассажиров, постов внутренних дел – 0.5 га. 3.Минимальный размер земельного участка для стоянки автомобильного транспорта – 25 кв.м. 4.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 5.Предельное количество этажей – 2. 6.Максимальный процент застройки – 40%. |
| 7.2 | Авто мобильный транспорт | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов использования | 1. В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования. |
| 7.2 | Авто мобильный транспорт | Условно разрешён ный | Объекты торговли и общественного питания, аптеки, аптечные пункты, | 1.Максимальный размер земельных участков объектов торговли – 0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. 2.Максимальный размер земельных участков объектов общественного питания – 0.2 га на 50 п.м. 3.Минимальный размер земельного участка аптеки – 0.05 га. |

Статья 35.8. Градостроительные регламенты. 8.0. Обеспечение обороны и безопасности

| Код вида разрешённого использования земельного участка | Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Вид разрешённого использования | Описание вида разрешённого использования земельного участка | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Основной | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба. Размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся чачтями производственных зданий. | 1.Предельные параметры земельных участков не подлежат установлению. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению. 3.Предельное количество этажей – 2. 4.Максимальный процент застройки не подлежит установлению |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Условно разрешённый | Условно разрешённый вид использования отсутствует | 1.Предельные параметры земельных участков и предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Вспомогательный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основного вида использования. | Предельные параметры земельных участков объектов инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими регламентами. |
| 8.4 | Обеспечение деятельности по исполнению наказания | Основной | Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственных изоляторов, тюрьмы, поселения). | 1.Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению. 3.Предельное количество этажей – 2. 4.Максимальный процент застройки не подлежит установлению. |
| 8.4 | Обеспечение деятельности по исполнению наказания | Условно разрешённый | Условно разрешённый вид использования отсутствует | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры объектов строительстве не подлежат установлению. |
| 8.4 | Обеспечение деятельности по исполнению наказания | Вспомогательный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основного вида использования. | Размеры земельных участков объектов инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими регламентами. |

Статья 35.9. Градостроительные регламенты. 9.0. Деятельность по особой охране территорий

| Код вида разрешённого использования земельного участка | Наименование разрешённого использования земельного участка | Вид разрешён ного использо вания | Описание вида разрешённого использования земельного участка | Предельные (максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков и предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | Основной | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремёсел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 1.Особое регулирование градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 07.03.2017) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов использования. | 1.В соответствии с техническими регламентами и требованиями проекта зон охраны объектов культурного наследия. |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | Условно разрешён ный | Жилые дома, объекты торговли, общественного питания, административные здания, | 1.В соответствии с требованиями проекта зон охраны объектов культурного наследия. |

Статья 35.10. Градостроительные регламенты. 11.0. Водные объекты

Ледники, снежники, ручьи, реки, озёра, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты

| Код вида разрешённого использования земельного участка | Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Вид разрешён ного исполь зования | Описание вида разрешённого использования земельного участка | Предельные (максимальные и (или) минимальные) участки земельных участков и предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | Основной | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством. | 1.Размер земельного участка для станции водоочистки – 0.8 тыс.куб.м/сут – 1.0 га. 2.Минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению. 3.Предельное количество этажей не подлежит установлению. 4.Максимальный процент застройки не подлежит установлению. 5.Максимальный размер земельного участка для организации пляжа – 10 кв.м/чел. 6.Параметры земельных участков лодочных станций, водных мотоциклов и т.д. не подлежит установлению |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов использования, парковки для временного хранения автотранспорта перед объектами основных видов использования. | 1.В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования. 2.Минимальный размер парковочного места – 25 кв.м. на одну автомашину. |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | Условно разрешён ный | Объекты торговли и общественного питания, пункты оказания первой медицинской помощи, пункты проката оборудования для отдыха, | 1.Максимальный размер участка объектов торговли – 0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. 2.Максимальный размер участка объектов общественного питания – 0.2 га на 50 п.м. 3.Максимальный размер земельного участка объектов обслуживания – 10 кв.м. на 1 р.м. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | Основной | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сбор сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов). | 1.Размер земельного участка объектов водоснабжения 0.8 тыс.куб.м/сутки - 1 га. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению. 3.Предельное количество этажей не подлежит установлению. 4.Максимальный процент застройки не подлежит установлению. 5.Размеры земельных участков очистных сооружений не подлежат установлению и определяются в соответствии с техническими регламентами и нормами градостроительного проектирования. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов использования | 1. В соответствии с техническими регламентами в зависимости от параметров объектов основных видов использования. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | Условно разрешён ный | Условно-разрешённый вид деятельности отсутствует | 1. Параметры условно-разрешённых видов деятельности не подлежат установлению |

Статья 35.11. Градостроительные регламенты. 12.0. Земельные участки (территории) общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

| Код вида разрешённого использования земельного участка | Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Вид разрешён ного использо вания | Описание вида разрешённого использования земельного участка | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Ритуальная деятельность | Основной | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; Размещение соответствующих культовых сооружений | 1.Максимальая площадь земельного участка – 40 га. 2.Отступ от границ земельного участка не менее 3.м. 3.Предельное количество этажей – 1. 4.Максимальный процент застройки не подлежит установлению. 5.Минимальная площадь земельных участков культовых сооружений – 7 кв.м. на одно место вместимости. |
| 12.1 | Ритуальная деятельность | Вспомога тельный | Автостоянки для временного хранения автомашин, объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов использования. | 1.Минимальное количество парковочных мест – 5-7 на 100 единовременных посетителей. 2.Минимальный размер парковочного места – 25 кв.м. |
| 12.1 | Ритуальная деятельность | Условно разрешён ный | Мастерские по оказанию ритуальных услуг, изготовлению надгробий и т.д. | 1.Минимальный размер земельных участков – 0.03 га на 10 рабочих мест. |
| 12.3 | Запас | Основной | Отсутствие хозяйственной деятельности | 1.Предельные параметры земельных участков не подлежат установлению. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению. 3.Предельное количество этажей не подлежит установлению. 4.Максимальный процент застройки не подлежит установлению. |
| 12.3 | Запас | Вспомога тельный | Вспомогательный вид деятельности отсутствует | Параметры вспомогательных видов деятельности не подлежат установлению |
| 12.3 | Запас | Условно разрешён ный | Объекты инженерно-технического обеспечения, трубопроводный транспорт | 1.В соответствии с техническими регламентами |
| 13.1 | Ведение огородничества | Основной | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; Размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции. | 1.Параметры размеров земельных участков – 0.01-0.4 га. 2.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. 3.Предельное количество этажей – 2. 4.Максимальный процент застройки не подлежит установлению. |
| 13.1 | Ведение огородничества | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов использования | 1.В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования |
| 13.1 | Ведение огородничества | Условно разрешён ный | Коллективные овощехранилища, временные торговые павильоны, | 1.Предельные параметры размеров участков овощехранилищ не подлежат установлению. 2.Максимальный размер земельного участка временных торговых павильонов – 100 кв.м. |
| 13.2 | Ведение садоводства | Основной | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; Размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; Размещение хозяйственных строений и сооружений | 1.Предельные параметры земельных участков – 0.01-0.4 га. 2.Расстояние от красной линии до жилого дома не менее 5 метров. 3.Предельное количество этажей – 2. 4.Хозяйственные постройки располагаются в пределах земельного участка. 5.До границ соседнего участка расстояние от построек не менее 3 метров, от стволов высокорослых деревьев – 4 м., от среднерослых – 2 м., от кустарника – 1 м. |
| 13.2 | Ведение садоводства | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов использования | 1.В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования. |
| 13.2 | Ведение садоводства | Условно разрешён ный | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, площадки для отдыха и спорта, парковки перед объектами обслуживания | 1.Максимальный размер земельного участка предприятий торговли – 0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. 2.Предельные параметры площадок не подлежат установлению. 3.Минимальный размер земельного участка парковочного места – 25 кв.м. на одну автомашину. |
| 13.3 | Ведение дачного хозяйства | Основной | Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; Размещение хозяйственных строений и сооружений | 1.Максимальный размер земельного участка – 0,15 га 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 3.Предельное количество этажей – 3. 4.Максимальный процент застройки 50% |
| 13.3 | Ведение дачного хозяйство | Вспомога тельный | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов использования | 1.В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования |
| 13.3 | Ведение дачного хозяйства | Условно разрешён ный | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, Предприятия общественного питания, аптечные пункты, предприятия бытового обслуживания, площадки для отдыха и спорта | 1.Максимальный размер земельных участков предприятий торговли – 0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. 2.Максимальный размер земельного участка объектов общественного питания - на 50 п.м. 0.2 га |

Статья 36. Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, которые не являются памятниками истории и культуры и расположены в пределах зон обозначенных на карте статьи 43 настоящих Правил, определяется:

а) градостроительными регламентами, определенными статьей 35 настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 31 настоящих Правил с учетом ограничений определенных настоящей статьей;

б) ограничениями, установленными в соответствии с пунктом 4 статьи 3 настоящих Правил, проектов зон охраны памятников истории и культуры, а до утверждения указанного проекта – настоящими правовыми документами об использовании земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах зон отображенных на карте статьи 43 настоящих Правил.

Статья 37. Описание ограничений по экологическим и санитарно – эпидемиологическим условиям.

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон, обозначенных на картах статей 33 - 34 настоящих Правил, определяется:

а) градостроительными регламентами, определенными статьей 35 применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 31 настоящих Правил с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно – защитным зонам и водоохранным зонам.

2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, обозначенных на картах статей 33 - 34 настоящих Правил, чьи

характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно – защитным зонам и

водоохранным зонам, являются объектами недвижимости, несоответствующими настоящим Правилам.

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов недвижимости определяется статьей 6 настоящих Правил.

3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно – защитных зонах и водоохранных зонах установлены следующими нормативными правовыми актами:

- федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ « О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. № 167 ФЗ;

- положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. № 1404;

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный». Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения. М., 1989 г.;

4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно – защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно – транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов устанавливаются:

- виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно – эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 14 и 15 настоящих Правил.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах санитарно – защитных зон:

- объекты для проживания людей;

- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;

- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;

- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий»

- предприятий пищевых отраслей промышленности;

- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- размещение спортивных сооружений;

- парки;

- образовательные и детские дошкольные учреждения;

- лечебно – профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно – эпидемиологического и экологического контроля с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 14 и 15 настоящих Правил:

- озеленение территории;

- малые формы и элементы благоустройства;

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство;

- пожарные депо;

- бани;

- прачечные;

- объекты торговли и общественного питания;

- мотели;

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- автозаправочные станции;

- связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно – исследовательские лаборатории;

- спортивно – оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

- электроподстанции;

- артезианские скважины для технического водоснабжения;

- канализационные насосные станции;

- сооружения оборотного водоснабжения;

- питомники растений для озеленения промплощадок и санитарно – защитных зон.

5. Водоохранные зоны выделяются с целью:

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;

- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек, озер, других водных объектов, включая государственные памятники природы областного значения, устанавливаются:

- виды запрещенного использования;

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 14 и 15 настоящих Правил.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче – смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садоводческих участков;

- проведение рубок главного пользования;

- осуществление (без согласования с территориальными органами управления использования и охраны водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации, с областной инспекцией рыбоохраны и без положительного заключения государственной экологической экспертизы) строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, добычу полезных ископаемых, производство землеройных, погрузочно-разгрузочных работ, в том числе на причалах не общего пользования;

- отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии менее 500 метров от водного объекта;

- складирование грузов в пределах водоохранных зон осуществляется на платной основе;

- находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию с территориальным органом управления использования и охраны водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации и при наличии положительного заключения экологической экспертизы) здания и сооружения в водоохранных зонах должны оборудоваться закрытой сетью дождевой канализации, исключающей попадание поверхностных стоков в водный объект, не допускать потерь воды из инженерных коммуникаций, обеспечивать сохранение естественного гидрологического режима прилегающей территории;

- длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в акватории водных объектов, за исключением акваторий отведенных специально для этих целей (затоны, базы ремонта флота);

- использование судов без документов, подтверждающих сдачу сточных и нефтесодержащих вод на специальные суда или объекты по сбору названных вод;

- размещение дачных и садово-огородных участков, установка сезонных и стационарных палаточных городков.

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос (ширина 20 метров для всех объектов):

- распашка земель;

- применение удобрений;

-складирование отвалов размываемых грунтов, строительных материалов и минеральных солей, кроме оборудованных в установленном порядке причалов и площадок, обеспечивающих защиту водных объектов от загрязнения;

- выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садоводческих участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.

Указанные дополнительные ограничения распространяются на все водоохранные зоны.

Предотвращение негативного воздействия вод

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод, в том числе строительство берегоукрепительных сооружений, дамб и других сооружений, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод (сооружения инженерной защиты), осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеративным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесённых к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещается:

- размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населённых пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда, уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 14 и 15 настоящих Правил:

- озеленение территории;

- малые формы и элементы благоустройства;

- размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в котором устанавливаются требования по соблюдению водоохранных режимов;

- временные, нестационарные сооружения торговли и обслуживания (кроме АЗС, ремонтных мастерских, других производственно – обслуживающих объектов), при условии соблюдения санитарных норм их эксплуатации.

6. До утверждения проектов водоохранных зон согласно Водного кодекса Российской Федерации земельные участки в водоохранных зонах водных объектов предоставляются гражданам и юридическим лицам, в порядке установленном земельным законодательством Российской Федерации по согласованию со специально уполномоченным органом управления использованием и охраной водного фонда.

После утверждения в установленном порядке проектов водоохранных зон в настоящую статью вносятся изменения.

Статья 38. Описание ограничений по размещению хозяйственных построек и ограждений на земельном участке.

Расположение и размеры размещаемых хозяйственных построек в сельских населенных пунктах на приусадебных и приквартирных участках должны исключать затемнение смежных земельных участков.

Ограждение земельных участков, примыкающих к жилому дому, должно быть единообразным с обеих сторон улицы на протяжении не менее одного квартала и иметь высоту не более 1,8 м. Ограждения между смежными земельными участками должно быть по возможности прозрачным высотой не более 2 м.